## Slide 1
Introduce
展示人 ：自动化1404班 曾庆宏 201407030414
指导老师 ：江未来老师
日期： 2018年5月26日
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
基于PCI的单自由度模拟振动平台上位机软件系统设计
Outline of the project

## Slide 2
1
研究背景
2
设计原理及介绍
3
工作介绍及展示
4
总结及未来展望
主要内容
研究背景
设计原理及介绍
工作介绍及演示
介绍振动平台作用、目的，国内外研究现状，以及未来发展趋势，
OUTLINE
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
Outline of the project
简介振动平台的机械结构、硬件系统和控制算法，着重介绍振动平台上位机软件架构框架
重点介绍软件实现功能，以及设计过程中发现问题，解决问题的过程
总结及未来展望
总结整个项目，以及该课程设计还能够改进的地方

## Slide 3
背景及目的
计划实现一个能够高精度再现实际环境的模拟振动台系统，主要应用如下：
1、VR技术 可以模拟海浪，地震等波形，让人有身临其境的感觉
2、汽车与海工装备测试 可以用振动平台模拟的波形，来测试装置的稳定性。
3、地震模拟 可以广泛应用于土木工程结构的抗震性能检测等领域
4、………….
BackGround
研究背景
设计原理
工作演示
未来展望
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
Background of the project
单自由度振动台
三向六自由度振动台
国内外现状
目前关键技术一直被美国的MTS公司、英国Servotest公司垄断,国家每年都要花十几亿外汇从国外购买,维护和使用都比较复杂。
而且市场上只有小型的电机驱动的6自由度平台销售，一般只用于游戏、科普等领域。
若能将振动台在国内产品化，可以大大降低成本提高科研能力

## Slide 4
PRINCIPLE
研究背景
设计原理
工作演示
未来展望
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
Design principle
振动平台总体框架

## Slide 5
PRINCIPLE
01
02
03
04
机械设计
振动平台运动学、动力学建模
控制单元动力结构设计
硬件电路
FPGA
输入输出采集卡
算法研究
三参量控制器设计
迭代学习控制算法
自适应逆控制器设计
软件系统
上位机
下位机
研究背景
设计原理
工作演示
未来展望
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
Design principle

## Slide 6
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作展示
未来展望
PRESENTATION
Presentation of my work
振动平台上位机软件系统
振动平台基本信息界面
控制参数界面
数据图表可视化界面
系统设置界面
整体框图3-1如下所示：
上位机软件系统功能表图

## Slide 7
PRESENTATION
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作展示
未来展望
Presentation of my work
用户界面
后台处理
USB口
以太网口
电源
存储设备
TCP/IP协议栈
AD/DA
主控芯片
数据传输
PCI采集板卡
通信
各路传感器
各路控制量
上位机
下位机
通信板卡

## Slide 8
主界面
MAIN WINDOW
子界面
CHILD WINDOW
通讯功能
COMMUNICATION WINDOW
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作展示
未来展望
PRESENTATION
Presentation of my work
上位机设计界面细节及解决问题过程

## Slide 9
存在问题
各部分细节实现
通信协议
Click here to add a title
1、各部分细节实现
2、通信协议
3、数据帧格式
1、三参量九通道的参数设置
2、各个设置的警告信息，以及限制参数
3、各个按钮的功能设置
1、采用网口TCP/IP通信，上位机需要同时做客户端以及服务器，既能监听连接也能主动连接。
2、通过局域网组网实现电脑控制多个控制器
3、考虑并发服务器，以及数据传输带宽等问题
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
EXPECTATION
研究背景
设计原理
工作展示
未来展望
Expectation of the future
数据帧格式
1、应用层采用的数据帧格式
2、帧头、帧尾、以及校验等问题
3、各个指令内容等

## Slide 10
单自由度电动振动平台
Convert to
六自由度液压振动平台
基础研究
单自由度总的来说控制方面比较简单，只需对一个方向进行控制即可。系统各部分之间耦合较小，可以很好地满足我们前期对控制算法，系统结构、开发流程的探索，为后续的深入研究打下基础
深入研究
单自由度的振动平台并不能完全满足我们的要求，如果需要更好的模拟地震，海浪等真实情况，甚至投入VR技术的使用，则需要六自由度振动平台。而六自由度振动平台系统耦合高，难以精确控制，国内目前还没有可以生产大型六自由度电液伺服模拟平台的厂家。接下来还有很长一段路要走
EXPECTATION
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作展示
未来展望
Expectation of the future

## Slide 11
感谢湖南大学电气院对我的培养
感谢湖南大学各位老师的大力支持
感谢浙江大学NESC教九123实验室师兄对我的大力支持以及指导
感谢浙江大学各位老师对我的关心
2018.3
（1）研读关于振动台的论文、大体了解振动平台的工作原理以及控制流程
（2）了解振动平台项目大体进展情况以及各部分分工情况
（3）了解上位机总体框架及功能
2018.4
(1)熟悉Qt开发流程
(2)完成上位机Demo v1.0
(3)继续阅读论文，以及动手写毕设论文初稿
Future
(1)完善上位机功能，并解决通信问题
(2)完成论文终稿
(3)对六自由度液压振动平台进行研究
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF

## Slide 12
END
End of the presentation
谢谢观看
GOODBYE!
湖南大学电气与信息工程学院
自动化1404班
曾庆宏
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF

## Slide 13
34
54
32
43
26
70
设计方案介绍
Design Plan Introduce
机械结构
振动台的运动学、动力学建模
具体研究振动台位姿随时间变化规律以及振动台所受力与其运动规律之间的关系
控制单元动力结构设计
利用振动台的动力学模型，用最大功率点相等的方法求取动力机构的参数，出控制元件和驱动元件，并检验设计方案是否满足工况要求
（单自由度振动平台采用直线伺服电机，六自由度振动平台采用液压推动缸）
振动台是一个复杂的并联机构，我们主要研究的是振动平台位姿随时间变化的规律
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作演示
未来展望

## Slide 14
34
54
32
43
26
70
设计方案介绍
Design Plan Introduce
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作演示
未来展望
算法研究
三参量控制器设计
在位移控制的基础上引入速度和加速度控制，探索设计三参量前馈控制器和三参量反馈控制器，不同频段采用不同的参量进行控制
迭代学习控制算法
设计迭代学习控制算法，用于修正振动台的输入信号，分析迭代学习算法对波形浮现精度的影响并对算法进行优化
自适应逆控制器设计
研究将自适应逆控制应用于振动台控制系统中，分析不同的自适应控制律对波形浮现的控制精度的影响，设计最优化自适应逆控制器
振动台控制过程，存在很大的非线性因素，滞后很大，仅采用伺服控制虽然可以控制振动台运动,但是精度较差，而且系统带宽很低。

## Slide 15
34
54
32
43
26
70
设计方案介绍
Design Plan Introduce
硬件电路
全数字控制器的硬件电路如下:
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作演示
未来展望
FPGA
采用高性能FPGA作为整个系统的控制器，FPGA作为可编程逻辑控制芯片，可以实现系统的AD/DA和USB转换接口的需要，同时可以告诉进行大量并行计算，为数据处理和信号传输提供硬件支持
信号的输入与输出采集卡
信号的输入输出采集卡采用研华的PCI-1767，它带有一个250KS/s16位A/D转换器.以及多个A/D,D/A转换器.此外PCI-1716可以接入多个传感器，PCI-1716可以对其进行统一管理。通过PCI采集传感器信号，经过调理之后，输入FPGA中进行算法运算，从而达到控制效果。

## Slide 16
34
54
32
43
26
70
设计方案介绍
Design Plan Introduce
软件系统
上位机
全数字控制器的上位机软件提供了友好的人机交互界面，能实现参数设置，实验过程监控，实验数据保存等。
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作演示
未来展望
系统管理模块
数据处理模块
通讯模块
数据显示与保存模块
振动平台的PID等控制参数设置、以及输入/输出通道的硬件校准、控制策略的选择等等。
上位机软件系统通过以太网与控制器发送消息，之后进行TCP/IP应用层通讯协议的处理，获得解除封装的数据报之后，再进行数据的分类，错误警告处理等。
采用TCP/IP通讯协议和从机互相收发数据，进行C-S模式通信。
实现试验中三参量数据的可视化功能，以及数据图表保存功能，以便离线监控分析系统状态。
下位机
实现信号的采集、传输、处理、输出，并利用控制算法实现控制功能。
分为系统管理层、信号层、算法层

## Slide 17
34
54
32
43
26
70
上位机主界面介绍
Introduce of the mainwindow
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作展示
未来展望
绘图区域动态显示
报警以及中断信息显示区域
试验状态监控显示区域
全局绘图显示状态条
菜单栏及工具栏
动态绘图问题？
如何处理输入数据与绘制数据速度不匹配？如何解决系统并发读写的问题

## Slide 18
34
54
32
43
26
70
上位机子界面介绍
Introduce of the childwindow
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作展示
未来展望
新建实验界面
用户登录界面
通道设置界面
控制参数设置界面

## Slide 19
34
54
32
43
26
70
通讯介绍
Introduce of the Communication Window
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作展示
未来展望
组网方式基于C-S模式
TCP/IP协议可以实现Client-Server通信模式，其中上位机作为Server，控制机作为Client，对服务器发起连接，从而进行端对端的通信。
存在问题：
TCP通信是端对端，面向字节流的通信，所以为了能使上位机和控制器相互确定所发当前数据的含义，需要制定应用层的通信协议。
上位机软件系统服务器端可能同时需要连接多个控制器客户端，多个客户端需要同时传输数据，此时因受限其基于打开端口-读取端口数据-写入数据-关闭连接的固定编程模式，服务器同时支持多个客户端的连接变得困难?

## Slide 20
34
54
32
43
26
70
消费者-生产者矛盾
Pattern of Consumer and producer
e7d195523061f1c0600ade85ab8d19863d296bbd6d3c8047FB0A4867354E4F1E3A7DEAE3C4C4B5C9777EC9E9D7F78045DB0296A4194571101A21F67FC7D6C39966CE50B69116E2EE84E571E25F3C0CCE19B7BA3F947E0899F8B654DDF63CBC54889BD665B879A243CED6339B4F4AAD5F6D1EDF9135418660BA3FBA18744DAFA98EABC1EED731EA6833863FD2C33712174ACE2AD755DACFBF
研究背景
设计原理
工作展示
未来展望